## Slide 1: Prepararea aluatului opărit
Domeniul de pregătire de bază: INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Domeniul de pregătire profesională generală: INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Calificarea: Brutar – patiser – preparator produse făinoase
Modulul II: Obținerea produselor de patiserie
Clasa a XI-a
prof.Popa Cornelia

## Slide 2
C1 Clasificarea aluaturilor folosite în patiserie.
C2 Prezentarea şi descrierea materiilor prime şi auxiliare necesare preparări aluatului opărit .
C3 Descrierea operaţiilor specifice de obţinere a aluatului opărit.
C4 Precizarea preparatelor obţinute din aluat opărit

## Slide 3: Aluatul opărit – definiție
Aluatul opărit este obţinut prin opărirea făinii într-un amestec lichid (apa/lapte,ulei-sare) în care se încorporeaza ouă.
Prin coacere se obţin preparate crescute mult în volum, cu o porozitate mare, în formă de fagure. Această caracteristică implică folosirea unei făini cu gluten puternic, elastic şi a ouălor foarte proaspete

## Slide 4: Materii prime şi auxiliare folosite
Făină
Apă
Sare
Ulei
Ouă

## Slide 5: Schema tehnologică de obţinere a aluatului opărit

## Slide 6: Prepararea aluatului opărit
Amestecul de apă, ulei, sare se fierbe în cazănel până atinge punctul de fierbere (100 ◦C ), se adaugă întreaga cantitate de făina, se amestecă cu paleta repede pentru a asigura înglobarea întregii cantitaţi de făină, până ce aluatul se desprinde usor de căzănel. Se retrage conţinând amestecarea, manual sau mecanic (la robot), până scade temperatura la 60 ◦C.
Se încorporeza ouăle (unul câte unul) prin amestecare continuă , înglobând, concomitent , si o mare cantitate de aer.

## Slide 7: Obținerea preparatelor din aluat opărit
Coacerea
se face iniţial la temperatură ridicată (180 ◦C ),apoi la temperatura modernă (120◦C ) ,fără a se deschide cuptorul primele 10 min.
Gradul de coacere se apreciază după consistenţa cojii,care trebuie să fie tare la pipăit.
Pregătirea componentelor
Include prepararea cojilor,a cremei de vanilie, a jeleului și pregătirea compoziţiei de frișcă , a fondantului şi a merelor.
Tăierea capacelor la coji şi umplerea
Umplerea este operaţiunea comună celor trei preparate şi constă în turnarea cremei de vanilie în
spaţiul liber al cojilor, până la marginea cojii tăiate, cu poşul cu dui (la ecler prin deschiderea
capacului). La eclerul cu mere sau cu fructe se umple ambele capace (rezultând două prăjituri).
Glazarea si decorarea sunt operaţiuni specifice pentru fiecare preparat.
Preparare cremei de vanilie:
- Se pune laptele într.o oală apoi se pune la fiert.
- După fierberea laptelui cu zahăr se adaugă praful de budincă dizolvat in 7-8 linguri de lapte.
- După adăugarea prafului amestecat până la îngroşarea acestuia.
- Apoi se lasă la rece.

## Slide 8: Preparate din aluat opărit
Preparatele din aluatul opărit se obţine prin asocierea cojilor cu alte semipreparate sau a aluatului cu alte ingrediente, în vederea complectării valorii nutritive si realizării însuşirilor psihosenzoriale care să stimuleze actracţia şi apetitul consumatorului, favorizând digestia.
Cele mai indicate semipreparate pentru asociere sunt cremele pe bază de lapte (cu sau fară ouă), frişca şi fructele, iar pentru unele preparate se asociază aluatul crud cu telemea, sau după prăjire cu cacao.
Sortimentele frecvente realizate sunt ecler cu crema de vanilie,ecler cu mere (piersici,struguri), choux a la creme şi globuleţe.